## Slide 1
Sistema de alerta temprana regional para predecir la demanda sísmica de terremotos
Rodrigo Astroza
Universidad de los Andes
AMU Ingenieros

## Slide 2
Usos de la IA en la ingeniería estructural y sísmica
Motivación
Propuesta científico-tecnológica
Conclusiones
Agenda

## Slide 3
Hormigón armado (Lambot 1848, Koenen 1886)
Rascacielos (Fuller Bldg. 1902)
< 1930
Diseño plástico acero (Baker, 30’s)
Códigos sísmicos US (30’s)
Hormigón pretensado (Freyssinet, 30’s)
Elementos finitos (Turner, Clough, 50’s)
1930 – 1960
1980 – 2000
PBEE (PEER, 90’s)
Software avanzados EF (80-90´s)
2000 – 2020
Resiliencia y riesgo (Reinhorn, Bruneau, 2000’s)
Monitoreo estructural (2000´s)
2020 –
IA y ML
Gemelos digitales
Amenaza múltiples
1960 – 1980
Ing. Rascacielos (Khan, 60’s)
Amenaza sísmica (Cornell, 60’s)
Aislación sísmica (Macedonia 1969, Skinner 60’s, Kelly 70’s)
Análisis no-lineal (60-70´s)

## Slide 4
Usos de IA en IE&S
Proceso extenso

## Slide 5
Usos de IA en IE&S
Muchas aplicaciones
Alerta temprana (ubicación, magnitud)
Mapas de riesgo sísmico
Modelos de movimiento del terreno (GMM, Atenuación)
Predicción de respuesta
Predicción de capacidad
Predicción de daño
Evaluación de riesgo
Predicción demanda sísmica
Control estructural
Diseño basado en el desempeño
Optimización del diseño
Identificación modal
SHM asistido por visión
Evaluación de condición
Gestión de desastres
Procesamiento de señales
Amenaza Sísmica
Evaluación Desempeño
Optimización Diseño
Monitoreo de Salud
Adaptada de Hu et al. (2025)

## Slide 6
Motivación
Sci Ani

## Slide 7
OBJETIVO
Estimación en tiempo real de la intensidad del movimiento del suelo en un sitio
Toma de decisiones
Control estructural
Gestión post-evento
APPLICACIONES
In-situ EEW:
Observa en estación , predice en estación
Regional EEW:
Observa en estaciones, predice en estación
EEW Híbrido
Motivación
Mittal et al. 2022

## Slide 8
Motivación

## Slide 9
Propuesta científico-tecnológica
HEWFERS - Hybrid earthquake Early Warning Framework for Estimating Response Spectrum
Método basado en machine learning (VAE, NN, GPR, Bayesian updating)
Enfoque con dos fases:
  1ª fase : sólo con datos iniciales de estación 1 (VAE, NN, GPR)
  2ª fase: se agregan datos iniciales de estación n (Bayesian updating)

## Slide 10
Fase 1 - Inmediatamente después del inicio de la ruptura cuando las ondas llegan a la estación sísmica más cercana (Estación 1)
Ondas iniciales registradas en Estación 1 se usan para predecir Estación 1 y Estación n (regresión espacial)
Propuesta científico-tecnológica
Estación 1
Registro completo
Datos
iniciales

## Slide 11
Fase 1 - Inmediatamente después del inicio de la ruptura cuando las ondas llegan a la estación sísmica más cercana (Estación 1)
Ondas iniciales registradas en Estación 1 se usan para predecir Estación 1 y Estación n (regresión espacial)
Fase 2: Una vez que las ondas sísmicas alcanzan la Estación n
Información de Fase 1 se actualiza usando las ondas iniciales registradas en la Estación n
Propuesta científico-tecnológica
Estación n
Registro completo
Datos
iniciales
Estación 1
Registro completo
Datos

## Slide 12
~14500 registros subductivos de Japón con with , and
Los registros se procesan mínimamente (offset) para reflejar los datos en tiempo real
Datos se dividen en dos conjuntos: “Train” y “Test”
Modelo se desarrolla sólo con eventos “Train"
Eventos “Test” no se usan para entrenar modelo. Sólo se usan para validación final.
Propuesta científico-tecnológica (Datos)

## Slide 13
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación n
Propiedades sitio Estación 1
Propiedades sitio Estación n
Variables latentes Estación 1
Variables latentes Estación n
IM de 10 s de Estación 1
Distancia Haversina entre Estaciones 1 y n
Predicción de en Estación 1 usando primeras ondas de Estación 1
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación 1
Propuesta científico-tecnológica (Fase I)

## Slide 14
Propiedades sitio Estación 1
Propiedades sitio Estación n
Variables latentes Estación 1
Variables latentes Estación n
IM de 10 s de Estación 1
Distancia Haversina entre Estaciones 1 y n
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación n
Predicción de en Estación 1 usando primeras ondas de Estación 1
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación 1
Propuesta científico-tecnológica (Fase I)

## Slide 15
VAE para LVs informadas por el dominio
y se entrenan usando Train set
Propuesta científico-tecnológica (Fase I)

## Slide 16
VAE decoder convierte las LVs en espectro con alta bondad de ajuste
→ LVs en conjunto con decoder son suficientes y eficientes para estimar espectro
Propuesta científico-tecnológica (Fase I)

## Slide 17
Propiedades sitio Estación 1
Propiedades sitio Estación n
Variables latentes Estación 1
Variables latentes Estación n
IM de 10 s de Estación 1
Distancia Haversina entre Estaciones 1 y n
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación n
Predicción de en Estación 1 usando primeras ondas de Estación 1
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación 1
Propuesta científico-tecnológica (Fase I)

## Slide 18
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación n
Predicción de en Estación 1 usando primeras ondas de Estación 1
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación 1
Propiedades sitio Estación 1
Propiedades sitio Estación n
Variables latentes Estación 1
Variables latentes Estación n
IM de 10 s de Estación 1
Distancia Haversina entre Estaciones 1 y n
Propuesta científico-tecnológica (Fase I)

## Slide 19
Correlaciones espaciales entre los LV se modelan usando Regresión de procesos Gaussianos (GPR)
Spatial regression using Gaussian process regression (GPR)
Propuesta científico-tecnológica (Fase I)

## Slide 20
Propuesta científico-tecnológica (Fase II)
Propiedades sitio Estación 1
Propiedades sitio Estación n
Variables latentes Estación 1
Variables latentes Estación n
IM de 10 s de Estación 1
Distancia Haversina entre Estaciones 1 y n
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación n
Predicción de en Estación 1 usando primeras ondas de Estación 1
Predicción de en Estación n usando primeras ondas de Estación 1

## Slide 21
Cuando las ondas llegan a la Estación n, se estiman sus IMs (segundos iniciales) para calcular las LVs y luego se comibna con la estimación a priori proveciente del modelo GPRusando Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC)
Posterior
On-Site
Prior
Propuesta científico-tecnológica (Fase II)

## Slide 22
La actualización Bayesiana permite mejorar la predicción: media (m) más cercana a 1.0 y menor coeficiente de variación (COV)
Propuesta científico-tecnológica (Fase II)
Cuando las ondas llegan a la Estación n, se estiman sus IMs (segundos iniciales) para calcular las LVs y luego se comibna con la estimación a priori proveciente del modelo GPRusando Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC)
Posterior
On-Site
Prior

## Slide 23
Tiempo requerido = 10 seg de primeras ondas + 3 seg para cálculos = 13 seg
Predicción aumenta cuando las ondas llegan al Sitio
Propuesta científico-tecnológica

## Slide 24
Predicciones precisas independientemente de la distancia al epicentro
Predicciones a priori (basadas en GPR) muestran buenas razones de predicción/real (próximas a 1)
Predicciones a posteriori generan excelentes razones de predicción/ real con varianzas más estrechas.
Validación evento M=8.0

## Slide 25
Se propone un método de sistema de alerta temprana regional eficiente y efectivo.
Primera propuesta para predecir espectros de respuesta a nivel regional en contexto de sistemas de alerta temprana.
Método propuesto posee una precisión >90% en la predicción.
Resumen

## Slide 26
Sistema de alerta temprana regional para predecir la demanda sísmica de terremotos
Rodrigo Astroza
Universidad de los Andes
AMU Ingenieros